附件2：各竞赛项目实施方案：

一、建筑制图与识图

建筑识图比赛样卷

考试时间：90分钟      考试形式：闭卷考试

一、根据下表，将标高填写到图形中。（共计8分）

二、识读下图，完成表格内容。（共计12分）

三、单项选择题（每题2分，共60分）

1.附加定位轴线2/4是指（  ）

A）4号轴线之前附加的第二根定位轴线

B)4轴线之后附加的第二根定位轴线

C) 2号轴线之后的第4根定位轴线

D)2号轴线之前附加的第4根定位轴线

2.索引符号图中的分子表示的是（   ）

A）详图所在图纸编号B) 被索引的详图所在图纸编号

C) 详图编号D) 详图在第几页上

- 房屋施工图中所注的尺寸单位都是以（    ）为单位。

A)以米为单位              B)以毫米为单位

C) 除标高及总平面图上以米为单位外，其余一律以毫米为单位

D) 除标高以米为单位外，其余一律以毫米为单位

4.建施中剖面图的剖切符号应标注在（    ）

A)底层平面图中   B) 二层平面图中

C) 顶层平面图中    D)中间层平面图中

5.楼梯平面图中标明的“上”或“下”的长箭头是以哪为起点（    ）

A)都以室内首层地坪为起点  B) 都以室外地坪为起点

C) 都以该层楼地面为起点  D) 都以该层休息平台为起点

6.与建筑物长度方向一致的墙，叫（    ）

A)纵墙    B) 横墙  C) 山墙     D) 内墙

7.施工图中标注的相对标高零点±0.000是指（    ）

A)青岛附近黄海平均海平面        B) 建筑物室外地坪

C) 该建筑物室内首层地面         D) 建筑物室外地坪

8.定位轴线的位置是指（    ）

A)墙的中心线          B) 墙的对称中心线

C) 不一定在墙的中心线上 D) 墙的偏心线

9.有一窗洞口，洞口的下标高为-0.800，上标高为2.700，则洞口高为（    ）

A)2.700     B) 1.900     C) 3.500     D)0.800

10.结施中常用的构件代号DL是表示（    ）

A)地梁   B)  吊车梁   C) 大梁    D)吊梁

11.楼梯的踏步数与踏面数的关系是（    ）

A)踏步数= 踏面数      B)踏步数-1= 踏面数

C)踏步数+1= 踏面数 D)踏步数+2= 踏面数

12. 预应力钢筋混凝土空心板的代号为（      ）

A、YKB    B、KB   C、B   D、KXB

13. 墙上有一预留槽，标注的尺寸是300×400×120底距地面1.5m，该槽宽度为（   ）

A)300       B)400         C)120        D)1.5m

- 楼梯梯段的水平投影长度是以11×250=2750形式表示的，其中11表示的是（ ）

A)踏步数    B)步级数     C)踏面数      D)踏面宽

15. 建筑平面图的形成是（    ）

A)水平剖面图 B) 水平正投影图 C) 垂直剖面图  D)纵向剖面图

16.建筑总平面图中新建房屋的定位依据中用坐标网格定位所表示的X,Y是指(   )

A)施工坐标    B)建筑坐标    C)测量坐标    D)投影坐标

- 若一栋建筑物水平方向定位轴线为① -⑨，竖直方向定位轴线为A -E,朝向是座北朝南，则立面图E-A轴应为（    ）

- 西立面图B)  东立面图  C)  南立面图 D) 北立面图

18．钢筋混凝土构件中的钢筋的保护层是指（    ）

A)钢筋的内皮至构件表面      B)钢筋的中心至构件表面

C)钢筋的外皮至构件表面      D)钢筋的内皮至构件内皮

19. 基础埋置深度是指（    ）的垂直距离

A)室内地坪到基础底部      B)室外地坪到基础底部

C)室外地坪到垫层底面     D)±0.000到垫层表面

20. 结施中@ 是钢筋的间距代号，其含义是（    ）

A)钢筋相等中心距离     B)钢筋的外皮至外皮

C)钢筋的内皮至内皮      D)钢筋的外皮至内皮

- 在结构平面图中板配置双层钢筋时，底层钢筋弯钩应是（    ）

- 向下或向右           B)向下或向右

C)向上或向左          D)向上或向右

22.有一预应力钢筋混凝土空心板构件详图中，配筋有“12Φb4”, 其中的“b”表示（   ）

A)板的代号            B)钢筋级别代号

C)冷拔低碳钢丝        D)冷拉低碳钢丝

23.若某建筑物房间与卫生间的地面高差为0.020，标准层高为3.600，则该楼三层卫生间地面标高度应为（    ）

A)-0.020        B)7.180 C)3.580      D)3.600

- 在建筑识图中一般应遵守的识图原则是（    ）

A)由总体到局部        B) 由局部到总体

C)由详图到总图        D)有设备到建筑

- 建筑平面图的外部尺寸一般在图形的下方或左侧注写（   ）尺寸。

- 一道  B）两道    C）三道     D）四道

26.

A)A     B)B       C)C     D)D

27.

A)A     B)B       C)C     D)D

28.

A)A     B)B       C)C     D)D

29.

A)A     B)B       C)C     D)D

30.

A)A     B)B       C)C     D)D

四、判断题(每题2分，共计20分)

1.φ10@100/200(4)表示箍筋为一级钢，直径为10，加密区间为100，非加密区为200，均为四肢箍。（  ）

A、正确      B、错误

2. KL8（5A）表示第8号框架梁，5跨，一端有悬挑（  ）

A、正确      B、错误

3.抗震框架柱纵筋的断点位置，底层在距基础顶面≥Hn/3处，其他层断点位置距楼面的高度为≥Max（Hn/3,500mm，柱截面最大宽度）（   ）

A、正确      B、错误

4.边框梁代号是BKL，它属于梁构件（  ）

A、正确      B、错误

5.如果柱下层钢筋在变截面处弯折，上层采用插筋构造，插筋伸入下层1.5Lae，从梁顶处开始计算（  ）

A、正确      B、错误

6.悬挑梁下部纵筋锚入支座15d(  )

A、正确      B、错误

7.梁悬挑端截面尺寸的原位标注为：300×700/500 表示悬挑端梁宽300，梁根的截面高度为500，梁端的截面高度为700. （ ）

A、正确      B、错误

8.非框架梁的编号是L（ ）

A、正确      B、错误

9.当梁顶比板顶低的时候，注写“负标高高差”（  ）

A、正确      B、错误

10.板的支座是圈梁时，其上部支座负筋锚固长度为：支座宽-保护层-圈梁外侧角筋直径+15d，下部纵筋伸入支座5d且至少到圈梁中心线（ ）

A、正确      B、错误

二、建筑工程测量项目实施方案

一、竞赛项目及内容

（一）竞赛项目

本次竞赛项目为建筑工程测量（个人项目）。

（二）竞赛内容及要求

建筑工程测量项目抽测内容分为水准测量和全站仪坐标测量两个分项进行，具体内容如下：

1.水准测量

每名参测学生在规定的时间内，独立完成指定的一条由1个已知高程点和3个待定点构成的闭合水准路线的外业观测、记录和内业成果计算工作，见图1，水准路线总长约为250米，精度要求为四等。

⑴根据国家规范，结合本次抽测工作实际，四等水准的观测和计算限差基本技术要求如下表：

| 项目 等级 | 视线长度(m) | 前后视 距离 较差(m) | 前后视 距离 较差 累积 (m) | 视线离 地面 最低高度 (m) | 黑红面 读数 较差(mm) | 黑红面 所测 高差 较差(mm) | 闭合 路线 闭合差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四等 | ≤100 | ≤5.0 | ≤10.0 | ≥0.2 | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤ |

⑵四等水准观测时前、后视距离必须读取上、下丝读数计算，上、下丝读数应记录在手簿中；观测记录手簿必须使用考评员发放的有印章的专用记录手簿，见表1；

表1 四等水准测量观测记录表

| 测站编号 | 点号 | 后 尺 | 上丝 | 前 尺 | 上丝 | 方 向 及 尺 号 | 标尺读数 | K+黑 -红 (mm) | 高差 中数 (m) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下丝 |  | 下丝 |  |  |  |  |  |
|  |  | 后视距离 | 前视距离 |  | 黑 面 | 红 面 |  |  |  |
|  |  | 视距差（m） | 累积差（m） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1C ¦ 2C | 1587 | 0755 | 后 视 | 1400 | 6187 | 0 | +0.832 | 1#标尺的常数K=4687 2#标尺的常数K=4787 |
|  |  | 1213 | 0379 | 前 视 | 0567 | 5255 | -1 |  |  |
|  |  | 37.4 | 37.6 | 后-前 | +0833 | +0932 | +1 |  |  |
|  |  | -0.2 | -0.2 |  |  |

注：各测站高差中数取位至1mm。

(3)四等水准观测顺序按“后－后－前－前”进行，采用单程观测；在没有换站时，后视尺不得移动，每测段测站数不限，但总测站数必须偶数；

⑷高差的计算采用“奇进偶舍”的原则；记录、计算时的占位“0”必须填写；

⑸计算所用的水准测量成果计算表由考评员提供有印章的专用，见表2，表中附有已知数据（A点高程），计算表的辅助计算栏中必须填入水准线路闭合差，闭合差分配采用与路线长度成比例的近似平差，计算所用计算器等必要工具由抽测学生自备；

表2 四等水准测量成果计算表

| 点 号 | 路线长度 (km) | 实测高差 (m) | 改正数 (mm) | 改正后高差 (m) | 高程(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A | 0.50 | +1.220 | +1 | +1.221 | 10.500 | 已知点 |
| 2A |  |  |  |  | 11.721 |  |
|  | 2.00 | -1.418 | +4 | -1.414 |  |  |
| 3A |  |  |  |  | 10.307 |  |
|  | 1.50 | +1.789 | +3 | +1.792 |  |  |
| 4A |  |  |  |  | 12.099 |  |
|  | 2.00 | -1.603 | +4 | -1.599 |  |  |
| 1A |  |  |  |  | 10.500 | 已知点 |
| ∑ | 6.00 | -0.012 | +12 | 0 |  |  |
| 辅助计算：＝-12mm =±20mm +2mm/km |

注：①距离取位至0.01km，测段高差、改正数及点之高程取位至1mm。

②采用路线长度进行高差闭合差的分配。

③计算(mm)时，L小于1km时，按1km计。

⑹水准测量采用连续计时的方法，即从考评员宣布测试开始，到抽测学生将仪器装箱、上交成果、把所有物品放回原处后结束，规定时间为30分钟，超出规定时间将终止测试，水准测量分项成绩按0分计算；

2.坐标测量

每名抽测学生在规定的时间内，用全站仪坐标测量法测定2个未知点的三维坐标。即利用1个已知坐标的测站点和1个已知坐标的后视定向点，用坐标测量法一个测回测定2个未知点坐标。测站点、后视定向点和未知点均由抽测基地预先设置固定目标，见图2。

(1)测站点、定向点、待测点位置由考评员在测试前公布；

(2)已知点数据在坐标测量记录手簿上，记录手簿在测试时领取，见表3；

| 起 算 数 据（单位：m） |
| --- |
|  | X | Y | Z |
| 测 站 点 | 56017.261 | 10179.079 | 30.966 |
| 定 向 点 | 56015.375 | 9937.498 |  |
| 观 测 成 果（单位：m） |
| 目标点 |  | X | Y | Z |
| B | 盘 左 | 55946.493 | 10291.725 | 31.163 |
|  | 盘 右 | 55946.495 | 10291.722 | 31.160 |
|  | 均 值 | 55946.494 | 10291.724 | 31.162 |

表3 坐标测量记录手簿

注：坐标取位至1mm。

(3)仪器对中采用光学对中，对中合格的标准为测站点不得偏离光学对中器的中心1mm；

(4)整平以管水准器的水准气泡在照准部转到任意位置时，气泡偏离管水准器中央不超过1 格为合格的标准；

(5)成果的记录必须规范、整洁；

(6)观测时间为考评员宣布测试开始，到上交观测成果、并将仪器装箱放回原处后结束；坐标测量规定时间为10分钟，在规定时间内未完成者，将被终止测试，坐标测量分项成绩按0分计算；

(7)测量成果与考评组抽测前高精度观测获得的成果进行比较来判断其准确性。

三、建筑CAD实施方案

2017年技能运动会建筑CAD竞赛试题

任务目标：

参赛选手需完成四个任务，见下表。

任务情况表

| 任务序号 | 任务类型 | 分值 | 竞赛时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务一 | 创建样板文件 | 14 | 150分钟 |
| 任务二 | 平面图形绘制与打印 | 16 |  |
| 任务三 | 三维建模 | 25 |  |
| 任务四 | 抄绘建施图 | 45 |  |
| 合计 | 100 |  |

命名说明：

1.文件夹命名要求：在E盘的根目录下，创建参试学生文件夹，文件夹以“测试号+机房号+机位号”命名，如参试学生测试号为“JZCAD001”、机房号为“1”、“机位号”为“1”，则创建文件夹的具体名称为 “JZCAD001101”（小于10的“机位号”，中间加“0”）；若“机位号”为“10” ，则文件夹的名称为“JZCAD001110”。

2.本次竞赛所有任务的完成结果必须保存在上述参试学生文件夹中，否则以未做任务处理。

3.文件命名要求：必须按任务要求命名文件名称。

4. 参试学生设置的文件夹名称和保存的文件名称不符合上述要求的，其内容不能作为测试正式结果，不作为评分依据。

注意事项：

1.总分100分，时间150分钟。

2.在规定时间内完成即可，提前交卷的选手不予加分。

3.测试过程中，参试学生注意保存文件(建议10分钟保存一次)，如保存不及造成数据丢失，后果自负。

4.遇到意外情况，应及时向评测员报告，听从评测员安排，不要自行处理。

5.在提交任务前，务必检查文件夹和文件的名称是否正确；离开赛场前须将任务书交给评测员，不得带出赛场；离开时不得关机。

否定项：不得有雷同卷。

任务一：创建样板文件（14分）

- 按要求设置图层及有关特性

| 图层名 | 颜 色 | 线 型 | 线 宽 | 层上主要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 白 | CONTINUOUS | Default | 图框等 |
| 01 | 白 | CONTINUOUS | 0.50 | 粗线 |
| 02 | 青 | CONTINUOUS | 基于粗线的线宽，按建筑制图统一标准GB50104—2010要求设置这些图层的线宽。 | 中粗线 |
| 03 | 洋红 | CONTINUOUS |  | 中线 |
| 04 | 绿 | CONTINUOUS |  | 细线 |
| 05 | 红 | CENTER |  | 单点长画线 |
| 06 | 黄 | HIDDEN |  | 虚线 |
| 07 | 30号 | PHANCOM |  | 双点长画线 |
| 07 | 白 | CONTINUOUS |  | 标注尺寸 |
| 08 | 蓝 | CONTINUOUS |  | 注写文字 |

对单点长画线和虚线线型要求：

① 通过修改线型定义文件、或通过制作线型的方法，使单点长画线和虚线按图1-1尺寸要求定制，并将修改后的线型定义文件或制作的线型文件命名为“XXDY.lin”保存到已经创建的参赛选手文件夹中。

图1-1  定制线型尺寸要求

② 将线型的全局比例因子设为1。

- 设置文字样式

需设置两个文字样式，分别用于“汉字”和“非汉字”，所有字体均为直体字、宽度因子为0.7。

① 用于“汉字”

文字样式命名为“HZ”，字体名选择“仿宋”，语言为“CHINESE_GB2312”。

② 用于“非汉字”

样式命名为“XW”，字体名选择“Simplex”和“HZTXT”。

- 设置标注样式

标注样式名为“BZ”，其中文字样式用“XW”，其它参数请根据建筑图国家标准的要求尽可能详细设置，包括径向尺寸和角度尺寸的子样式设置。

- 创建A3布局

① 新建布局  删除缺省的视口。

② 布局更命  将新建布局更名为“A3”

③ 打印机配置  要求以“PDF”文件格式的虚拟打印机。

④ 打印设置  纸张幅面为A3，横放；打印边界四周均为0；采用黑色打印，打印比例为1:1。

- 绘制图框

在布局“A3”上绘制：用1:1的比例，按GB-A3图纸幅面要求，横装、留装订边，在0层中绘制图框。

- 绘制属性块标题栏

①绘制

按图1-1所示的标题栏，在0层中绘制，不标注尺寸。

图1-1  标题栏

② 定义属性

将“(图名)”、“(文件夹名)”、“(SCALE)” 和“(TH)” 均定义为属性，字高“(图名)”为7，其余为5。

所有文字均需居中。

③ 定义图块

将标题栏连同属性一起定义为块，块名为“BTL”，基点为右下角。

④ 插入图块

插入该图块于图框的右下角，分别将属性“(图名)”和“(文件夹名)”的值改为“基本设置”和“参试学生文件夹的具体名称”。

- 保存文件

保存为样板文件，文件名为“TASK01.dwt”，保存到指定的文件夹中。

任务二：平面图形绘制与打印（16分）

- 新建图形文件

从任务一的样板文件“TASK01.dwt”开始建立新图形文件，命名为“TASK02.dwg”，并保存到指定的文件夹中。

- 绘制图形

本任务需绘制2个图，如图2-1所示，均按图示几何关系要求和尺寸要求1:1绘制，并标注尺寸。

(a) 图一

(b) 图二

图2-1任务二的二图

- 布局排布

① 开设视口

在布局“A3”上，开设2个适当大小的矩形视口，布满A3图框。

② 布置图形

在2个视口中均按1:1分别布置4个图，并锁定视口，如图2-2所示。

图2-2 图形布置

- 修改属性

将属性“(图名)”和“(SCALE)”的值改为“平面图形”和“1:1”。

- 虚拟打印

打印该布局，输出为文件“平面图形.pdf”，保存到指定的文件夹中。

任务三：三维建模（16分）

1.新建图形文件

任意方法建立新文件，重新命名为“TASK04.dwg”，保存到指定的文件夹中。

2. 三维建模

根据任务三附图，构建该房的三维模型（不含内墙和门窗）。

任务四：抄绘建筑施工图（40分）

抄绘提供的某住宅的建筑施工图，结果文件命名为“TASK04.dwg”，保存到指定的文件夹中。

图面应符合《GB50104 -2010建筑制图统一标准》的要求，做到清晰、简明、准确，符合设计、施工、存档的要求，适应工程建设的需要。

1.图形设置

图形设置主要包括：图层及其线型与线宽、文字样式、尺寸标注样式。本任务可以基于任务一的样板文件“TASK01.dwt”，并进行按需修改。

2. 图层要求

图层至少包括：轴线、标注、文字、墙体、楼梯踏步、阳台等。图层的颜色和线型根据建筑制图标准确定。

3. 模型空间1:1绘图

抄绘一层平面图、南立面图和1-1剖面图。

各图见任务四附图。

四、工程算量实施方案

工程算量（手工）试卷

注  意  事  项

- 本试卷依据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）命制；

- 本试卷试题只为2017年泰兴中专技能运动会编制；

- 请考生仔细阅读试题的具体考核要求，按要求独立完成工程量计算；

- 算量技能考核时要遵守考场纪律，服从考试管理人员指挥，以保证考核安全顺利进行。

试题：某工程项目工程量计算

- 考试竞赛内容

- 首层建筑面积

- 土方工程工程量计算项目

- 平整场地（全部）；

- 独立基础的开挖土方工程量；

- 独立基础回填土方工程量。

- 砌筑工程工程量计算项目

二层①-③/-内、外墙体及屋顶女儿墙工程工程量（零星砌体不考虑）。

- 混凝土工程工程量计算项目

- 计算独立基础混凝土工程量；

- 计算框架柱混凝土工程量（⑧轴）；

- 计算标高为2.950处①-③/-有梁板的工程量；

2017年泰兴中等专业学校技能运动会工程量计算书

| 序号 | 项目名称 | 计算部位 | 计算单位 | 计算式 | 计算结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

A

1

2

3

图1 闭合水准路线示意图

图2 坐标测量测点布设示意图